## Slide 1
Hálózati szegmentálás VLAN-okkal
Ez a bemutató bemutatja a VLAN-ok használatát egy komplex hálózati környezet szegmentálásához a biztonság és a teljesítmény javítása érdekében.
MD
Mike Dagi

## Slide 2
Célok és Feladatok
A hálózat biztonságának és teljesítményének javítása.
A hálózatot VLAN-okkal szegmentálni, hogy elválasszuk a különböző felhasználói és eszközkategóriákat.
A hálózati forgalmat optimalizálni és az adatlopás kockázatát minimalizálni.
A hálózatot három switch és két router segítségével felépíteni, amelyek külön alhálózatokat kezelnek.
A routerek és a switchek konfigurálása a megfelelő VLAN-beállításokhoz és a forgalomirányításhoz.

## Slide 3
Hálózati Topológia
Router 1: A fő alhálózatot kezeli, internetkapcsolattal.
Switch 1: Router 1-hez csatlakozik, a fő felhasználóknak ad hozzáférést.
Switch 3: További eszközöket kapcsol össze, a Switch 1-hez csatlakozik.
Router 2: Elszeparált forgalmat kezeli, vendéghálózatot biztosít.
Switch 2: Router 2-hez csatlakozik, vendéghálózati eszközökhöz biztosít hozzáférést.

## Slide 4
VLAN Konfiguráció
VLAN 10
Felhasználók (192.168.10.0/24)
VLAN 20
Szerverek (192.168.20.0/24)
VLAN 30
Menedzsment (192.168.30.0/29)
VLAN 40
Vendégek (192.168.40.0/29)
VLAN 50
IoT (192.168.50.0/28)
VLAN 60
Speciális eszközök (192.168.60.0/28)

## Slide 5
Konfigurációs Beállítások
Switch
A VLAN-ok és a trunk portok beállítása, hogy a forgalmat a megfelelő szegmensekbe irányítsuk.
A VLAN-okhoz tartozó IP-címtartományok definiálása.
Router
Az alhálózatok és az Inter-VLAN routing konfigurálása, hogy a VLAN-ok közötti kommunikációt lehetővé tegyük.
A forgalomirányítási szabályok meghatározása, a biztonsági és teljesítményi követelményeknek megfelelően.

## Slide 6
Biztonsági Funkciók
Port Security
A hálózathoz csatlakoztatható eszközök számának korlátozása, a nem engedélyezett hozzáférés megakadályozása.
Spanning Tree
Hurok-mentes hálózati topológia biztosítása, a hálózat stabilitásának és megbízhatóságának javítása.
SSH Hozzáférés
Biztonságos távoli hozzáférés biztosítása a hálózati eszközökhöz, a jelszóvédett kapcsolatok révén.

## Slide 7
Tesztelés és Következtetés
A VLAN-ok, a trunk portok és a hálózati kapcsolatok ellenőrzése, hogy biztosítsuk a megfelelő működést.
A hálózat skálázhatósága, biztonsága és könnyű kezelhetősége a VLAN-ok használata révén jelentősen javul.